## Slide 1
INDUSTRY RESEARCH REPORT
固态电池行业研究报告
标准落地与产业化分水岭 —— 电解质 / 电芯 / 设备 / 整车 四段式拆解
研究范围：中国 · 2026年9月 · 数据截止 2026年Q2
共 12 页
生成时间：2026年9月
数据来源：国家标准委平台 · 工信部 · 国务院政策文件库 · 券商研报原文 · 上市公司 2025 年报与 2026 中报
数据免责
本报告依据公开的一手资料（官方统计、国家标准、券商研报原文、上市公司财报）编制，所有数据均标注来源。报告不构成任何投资建议。

## Slide 2
CONTENTS
目录
01 EXECUTIVE SUMMARY 标准体系与产业化双线推进，2026年成为半固态装车元年与全固态分水岭
02 01 · INDUSTRY DEFINITION 固态电池以固态电解质替代液态电解液，国标 GB/T 48093.1-2026 为行业划定了统一术语边界
03 02 · MARKET SIZE & GROWTH 动力电池装车量五年增长超10倍至769.7GWh，固态电池2030年全球出货预计614.1GWh、渗透率约10%
04 03 · COMPETITIVE LANDSCAPE 竞争格局未收敛：整车厂、电池厂、材料设备商、科研院所多主体并进，尚无稳定头部集中
05 04 · LIFECYCLE & PORTER 行业处于导入期向成长期过渡阶段，波特五力显示供应商议价力强、替代品威胁中等
06 05 · DRIVERS & KEY SUCCESS FACTORS 能量密度、安全性与政策标准构成三重驱动，良率、界面阻抗与成本是三重约束
07 06 · POLICY & TECHNOLOGY 标准体系从0到1：1项国标已发布、5项在研、IEC国际标准由中国牵头立项
08 07 · INDUSTRY CHAIN 产业链价值向固态电解质、锂金属负极、干法设备迁移，传统电解液环节占比下降
09 08 · VALUATION 固态电池业务尚未在任一上市公司财报中形成可识别收入，估值锚定研发进度而非当期盈利
10 09 · RISKS & TRACKING 核心风险是量产时点后移与初创企业退场，建议跟踪标准落地、中试投产与月度产销差
11 10 · CHINA LANDSCAPE 中国固态电池形成「电池龙头＋初创专营＋材料设备」三层结构，且已出现初创退场的分化信号
12 11 · SUMMARY & OUTLOOK 标准已落地、产业化仍在路上：2026 是分水岭，但真正的规模化要等到 2030 年前后

## Slide 3
EXECUTIVE SUMMARY
标准体系与产业化双线推进，2026年成为半固态装车元年与全固态分水岭
48093.1-2026
首个车用固态电池国标号；2026-08-28 发布、2028-01-01 实施
769.7 GWh
2025 年中国动力电池装车量（2020 年为 63.6GWh，增超 10 倍）
614.1 GWh
EVTank 预计 2030 年全球固态电池出货量，渗透率约 10%
5 亿元/GWh
固态电池设备单 GWh 价值量，为液态电池的 3 倍
【事实】
2026 年 8 月 28 日，首个车用固态电池国家标准 GB/T 48093.1-2026《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》发布，实施日期为 2028-01-01，当前状态「即将实施」。另有 5 项配套标准处于在研或立项阶段，我国提出的国际标准已在 IEC 立项。
【推断】
标准先于产业化落地，实质是为「伪全固态」营销划定边界。以电解液占比划界后，2026 年市场上绝大部分宣称「固态电池」的产品将被归入混合固液（半固态）类别，短期可能引发一波产品宣传口径的修正。
【预测】
2026 年为半固态装车元年（出货预计超 15GWh、渗透率破 1%）；2027 年前后全固态实现千辆级示范装车；2030 年前后规模化量产。但头部企业近期已普遍下调或后移该时间表。
【观点】
本环节最确定的受益方是设备端，而非电芯端。理由是设备单 GWh 价值量为液态电池的 3 倍，且国产整线已实现量产级交付；而电芯端目前尚未在任一上市公司的财报中形成可识别收入贡献。
数据声明：行业分类口径——按电解质形态划分（液态 / 混合固液 / 全固态），与 GB/T 48093.1-2026 口径一致；数据截止日——2026年6月30日（部分引用 2026Q2 财报）；币种与单位——除特别标注外均为人民币，金额单位为亿元；预测值标注 E，不与已实现值混列；同比口径为名义同比；「半固态」为行业惯用说法，国标实施后官方术语为「混合固液电池」。
来源：全国标准信息公共服务平台（国家标准委）· 工业和信息化部 · 中国汽车动力电池产业创新联盟 · EVTank · 券商研报原文 · 各公司 2025 年报与 2026 中报，2026年9月
说明：本页【事实】栏均可在正文对应页找到官方来源链接；【推断】【预测】【观点】为本报告判断，不构成投资建议。
03

## Slide 4
01 · INDUSTRY DEFINITION · 覆盖：模块1
固态电池以固态电解质替代液态电解液，国标 GB/T 48093.1-2026 为行业划定了统一术语边界
 | 行业定义 | 一句话说清「靠什么赚钱」
内容 | 以固态电解质替代（或大幅减少）液态电解液的二次电池体系，按电解质形态分为液态电池、混合固液电池与固态电池三类 | 以材料体系创新换取能量密度与安全性的双重提升，通过绑定整车厂取得长期定点订单，在电解质材料与制造工艺的量产一致性上建立壁垒
三大产品形态
液态锂电池（成熟量产，能量密度 150–300 Wh/kg）｜混合固液电池（原称半固态，含 5%–20% 电解液，已装车）｜固态电池（电解液占比 <5%，中试与小批量验证）
四条电解质技术路线
硫化物（离子电导率最高，被视为全固态主流方向，但量产难度最高）｜氧化物（工程化相对成熟，适合过渡）｜聚合物（成本较低，温窗口受限）｜卤化物及复合电解质（比亚迪路线）
判定指标
国标征求意见稿明确：固态电池的失重率应不大于 0.5%，并以电解液占比划界
# | 关键词 | 含义
1 | 固态电解质 | 替代液态电解液，承担离子传输功能
2 | 混合固液电池 | 国标术语，原称半固态，含 5%–20% 液态电解液
3 | 硫化物路线 | 离子电导率最高，被普遍视为全固态主流方向
4 | 干法电极 | 全固态电芯关键新工艺，替代液态湿法涂布
5 | 等静压 | 固态电解质致密化关键工序，决定界面阻抗
6 | 锂金属负极 | 全固态提升能量密度的核心，但枝晶问题待解
7 | 硫化锂 | 硫化物电解质核心原料，是降本关键环节
8 | 国标 GB/T 48093.1 | 首个车用固态电池国标，2028-01-01 实施
9 | 半固态 / 混合固液 | 含 5%–20% 电解液，国标实施后官方术语为「混合固液电池」
10 | 装车定点 | 整车厂对电池供应商的正式认证，决定收入确定性
来源：GB/T 43568 相关报道（金融界/网易 2025-12-30，术语与失重率口径）https://www.163.com/dy/article/KI4AAE490519QIKK.html
来源：DoNews《2026年固态电池量产冲刺》2026-06-22 https://www.donews.com/news/detail/4/6604371.html
口径说明：标准号与日期以国家标准委平台为准（本报告已更正媒体流传的错误标准号）。
04

## Slide 5
02 · MARKET SIZE & GROWTH · 覆盖：模块2
动力电池装车量五年增长超10倍至769.7GWh，固态电池2030年全球出货预计614.1GWh、渗透率约10%
790.4 GWh
2026年1—7月中国动力电池累计销量，同比 +37.1%
146.7 GWh
2026年1—7月累计出口，同比 +52.1%
24 亿元
2025 年中国固态电池市场规模（基数极小）
1163 亿元 E
前瞻预测 2030 年全球固态电池市场规模
Chart: 
| 2020年 | 2025年
中国动力电池装车量（GWh） | 63.6 | 769.7
指标 | 数值 | 同比 | 周期阶段 / 口径
动力电池装车量 | 63.6 → 769.7 GWh | 超 10 倍 | 2020→2025，工信部装备工业发展中心
动力电池月度装车量 | 74.6 GWh | +33.5%（环比 −2.5%） | 2026年7月，产业创新联盟
动力+储能电池产量 | 218.0 GWh | +62.9%（环比+5.8%） | 2026年7月，产业创新联盟
固态电池（中国） | 约 24 亿元 | — | 2025 年，导入期
固态电池（全球） | 614.1 GWh / 1163 亿元 | — | 2030 年 E，导入期转成长期
设备市场（全球） | 1079.4 亿元 | — | 2030 年 E，设备先行
2026Q1 国内落地项目 | >20 个项目 / 投资 >350 亿元 | 规划产能 >110GWh | 扩产期
【推断】
产量增速（+62.9%）显著高于装车量增速（+33.5%），且 7 月装车量环比转负，供给端与需求端已出现节奏差；固态电池当前基数极小（中国 2025 年仅约 24 亿元），2030 年预测值机构间分歧较大。
来源：宜宾市人民政府网站转引工信部装备工业发展中心，2026世界动力电池大会发布会 2026-08-20 http://www.yibin.gov.cn/xxgk/rdgz/202608/t20260821_2249908.html
来源：中国汽车动力电池产业创新联盟月度数据（金融界 2026-08-18；与非网 2026-08-20）
来源：前瞻产业研究院、EVTank 预测（经券商研报转引）
口径说明：装车量与销量为不同口径不可相除；预测值（E）为机构测算，非官方统计。
⚠️ 请勿引用「2026年全球存储/固态市场规模 8000 亿」类数字——本报告未采用任何无官方来源的规模口径。
05

## Slide 6
03 · COMPETITIVE LANDSCAPE · 覆盖：模块3
竞争格局未收敛：整车厂、电池厂、材料设备商、科研院所多主体并进，尚无稳定头部集中
阵营 | 代表主体 | 技术路线 | 能量密度目标 | 梯队
电池龙头 | 宁德时代 | 硫化物（锂金属/硅碳负极） | 400 Wh/kg | 第一梯队
电池龙头 | 比亚迪 | 卤化物 / 硫化物（硅碳负极） | 400 Wh/kg（60Ah 已下线） | 第一梯队
电池二线 | 国轩高科 | 硫化物（硅碳负极） | 350 Wh/kg | 第二梯队
电池二线 | 中创新航 | 多种材料复合电解质 | 430 Wh/kg（无界 50Ah） | 第二梯队
电池二线 | 亿纬锂能 | 硫化物 | 龙泉四号 60Ah（上限 5MPa） | 第二梯队
电池二线 | 孚能科技 | 混合固液（SPS 软包） | — | 第二梯队
电池新势力 | 蜂巢能源（未上市） | 混合固液为主，硫化物在研 | 一代270 / 二代342 Wh/kg | 第三梯队
初创专营 | 卫蓝新能源 / 清陶 / 太蓝 / 恩力 / 辉能 | 混合固液、氧化物、聚合物复合 | 360–720 Wh/kg（口径不一） | 第三梯队
设备 | 先导智能 / 利元亨 / 海目星 / 赢合科技 | 整线方案 | — | 配套环节
材料 | 天赐材料 / 当升科技 / 上海洗霸 / 新宙邦 / 容百 / 盟固利 | 电解质与正极 | — | 配套环节
【事实】
GB/T 48093.1-2026 主要起草单位覆盖 30 余家：中国汽车技术研究中心、宁德时代、国轩高科、比亚迪锂电池、北京卫蓝新能源、欣旺达、中创新航、赛力斯、中国一汽、东风、长安、北汽新能源、奇瑞、吉利、瑞浦兰钧、岚图、清陶（昆山）、蜂巢能源、上汽、丰田智能电动汽车研发中心（中国）、梅赛德斯-奔驰（中国）等。
【观点】
国标起草单位名单本身就是一份权威的产业地图——国内外主流玩家都在同一张桌子上定规则，说明技术路线尚未收敛到「一家定标准」的程度，这正是竞争格局未固化的信号。
来源：国家标准委平台 GB/T 48093.1-2026 详情页（起草单位全表）https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5A13050B0294303FE06397BE0A0ADA7D
来源：国金/东吴/国联民生等券商研报技术路线整理（经行业媒体转引）
说明：能量密度目标为各公司公开口径，测试条件与定义不一致，横向对比需谨慎。
06

## Slide 7
04 · LIFECYCLE & PORTER · 覆盖：模块4
行业处于导入期向成长期过渡阶段，波特五力显示供应商议价力强、替代品威胁中等
2020–2023 概念验证期
2024–2025 中试线建设
2026 半固态装车元年
2027 全固态千辆级示范
2030 规模化量产目标
五力维度 | 强度 | 核心判断
供应商议价力 | 高 | 固态电解质、硫化锂、锂金属负极等关键材料高度集中，可量产厂商稀少（如 LiTFSI 全球仅少数几家）
买方议价力 | 中低 | 下游为整车厂，目前固态电池是其差异化卖点，议价意愿强但可选供应商有限
新进入者威胁 | 中 | 电芯制造重资产、认证周期长形成壁垒；但材料与设备环节门槛相对较低，已有新进入者
替代品威胁 | 中 | 液态锂电持续进步（快充、磷酸锰铁锂）可能削弱固态电池的部分必要性
现有竞争强度 | 高 | 整车厂、电池厂、材料设备商多主体并进，且头部企业普遍下调预期
【推断】
生命周期定位为「导入期向成长期过渡」。与典型导入期不同，本行业的推动力不只是技术，还有政策与标准——标准先于量产落地，是这一阶段最独特的特征。
来源：综合工信部/产业创新联盟统计、国标委标准进度、各公司公开进展归纳
来源：券商研报行业周期判断（东吴/国金/国联民生等）
说明：强度评级为本报告基于公开事实的主观判断，非量化评分。
07

## Slide 8
05 · DRIVERS & KEY SUCCESS FACTORS · 覆盖：模块5
能量密度、安全性与政策标准构成三重驱动，良率、界面阻抗与成本是三重约束
需求驱动 · 续航与安全诉求（最核心）
固态电池理论能量密度 400–500 Wh/kg，为液态锂电（150–300 Wh/kg）的 1.5–2 倍，可支撑单次充电超 1000 公里；同时消除液态电解液带来的热失控风险。
需求驱动 · 高端电动化与低空经济
半固态已用于高端车型作为卖点；蜂巢二代 342Wh/kg 产品面向低空飞行器，已完成装机试飞。
政策驱动 · 标准体系成型
GB/T 48093.1-2026 已发布，5 项配套标准在研；我国提出的国际标准在 IEC 立项（法/韩/日参与）。工信部副部长熊继军公开表态支持突破全固态电池。
成本约束 · 高于液态电池
规模效应未形成；硫化锂是降本核心环节，目前百吨级中试产线刚建成（天赐材料 2026Q3 试生产）。
技术约束 · 界面阻抗与良率
固固界面接触问题尚未完全解决；干法电极、等静压等新工艺仍在验证；硫化物路线量产难度最高。
关键成功要素 | 为什么关键 | 当前进展
材料体系与界面稳定性 | 决定循环寿命与安全性能否达标 | 多路线并行，未收敛
量产良率与一致性 | 决定成本能否下降 | 中试阶段，良率数据未公开
成本下降速度 | 决定商业化经济性 | 硫化锂百吨级中试刚起步
整车厂定点绑定 | 决定收入确定性 | 孚能半固态已获四家整车定点
来源：DoNews 2026-06-22 https://www.donews.com/news/detail/4/6604371.html
来源：中银证券周报 2026-09-06 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202609061829081972_1.pdf
来源：工信部副部长熊继军表态（2026世界动力电池大会）http://finance.eastmoney.com/a/202609103870019652.html
说明：本页为基于公开事实的归纳，不含未标来源的定量估算。
08

## Slide 9
06 · POLICY & TECHNOLOGY · 覆盖：模块6
标准体系从0到1：1项国标已发布、5项在研、IEC国际标准由中国牵头立项
标准号 / 计划号 | 名称 | 状态 | 关键日期
GB/T 48093.1-2026 | 电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类 | 已发布 · 即将实施 | 发布 2026-08-28 → 实施 2028-01-01
GB/Z 214-2026 | 电动汽车固态电池用固体电解质技术规范 | 指导性技术文件 | —
20262376-T-339 | 电动汽车用固态电池 第2部分：性能规范 | 已立项 · 在研 | —
20262375-T-339 | 电动汽车用固态电池 第3部分：安全规范 | 已立项 · 在研 | —
20262374-T-339 | 电动汽车用固态电池 第4部分：寿命规范 | 已立项 · 在研 | —
20264539-T-339 | 固态锂离子电池和电池组安全技术规范 | 已立项 · 在研 | —
YS/T 1868-2026 | 固态锂离子电池正极材料 | 行业标准 | —
IEC 立项 | 电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件 | 国际标准 · 全球首个 | 2026-08
【事实】
归口单位：全国汽车标准化技术委员会（TC114），执行单位 TC114SC27（电动车辆分会），主管部门工业和信息化部；主要起草人首位为王芳（中国汽车技术研究中心）。
【推断】
标准体系的意义在于为「伪全固态」划定边界。此前无统一定义，市场上存在大量模糊宣传；国标以电解液占比划界后，车企研发与产品宣称有了统一标尺，短期内可能引发产品宣传口径的集中修正。
【观点】
中国牵头 IEC 国际标准立项，意味着在固态电池规则制定上取得先发位置——这比单个产品出货量的意义更长远。
来源：全国标准信息公共服务平台（国家标准委）https://std.samr.gov.cn/search/std?q=固态电池 （检索返回 7 条，含上表全部标准）
来源：GB/T 48093.1-2026 标准详情页 https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5A13050B0294303FE06397BE0A0ADA7D
来源：上海证券《汽车与零部件行业周报》2026-08-26（引人民网，IEC 立项）https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608261828451448_1.pdf
⚠️ 媒体普遍流传的「GB/T 43568-2026、2026年7月1日实施」经官方平台核实为错误，本报告不予采用。
09

## Slide 10
07 · INDUSTRY CHAIN · 覆盖：模块7
产业链价值向固态电解质、锂金属负极、干法设备迁移，传统电解液环节占比下降
层级 | 环节 | 关键内容（已进展企业） | 价值变化
上游 | 固态电解质 | 天赐材料（百吨级硫化锂 2026Q3 试产）· 当升科技（规划年产 3000 吨）· 上海洗霸（硫化锂到电芯一体化）· 新宙邦（氧化物已批量销售，专利超 30 件）· 三祥新材（氧化锆/氯化锆） | 价值占比提升
上游 | 正负极材料 | 容百科技（固态正极吨级出货）· 盟固利（固态专用产品吨级出货，LATP 中试）· 天齐锂业（硫化锂产业化） | 价值提升
上游 | 新型锂盐 | 瑞泰新材（LiTFSI，全球可量产仅少数几家，逐步扩产） | 价值提升
中游 | 电芯制造 | 宁德时代（硫化物中试）· 比亚迪（60Ah 卤化物已下线）· 国轩高科（金石中试量产，已启动 2GWh 量产线设计）· 亿纬锂能（龙泉四号 60Ah）· 中创新航（430Wh/kg） | 制造壁垒上升
中游 | 专用设备 | 先导智能（整线量产级交付 + 重复订单）· 利元亨（整线陆续交付头部客户）· 海目星（中试线设备已出货）· 赢合科技（干法+湿法双路径） | 价值量为液态 3 倍
下游 | 整车应用 | 上汽（清陶）· 蔚来（卫蓝 150kWh 半固态，2026年2月交付）· 广汽/东风/一汽解放/三一重卡（孚能半固态定点）· 长安（太蓝，无隔膜技术） | 短期价值有限
【事实】
设备端进度最快：先导智能全固态电池整线方案已实现量产级交付并获重复订单；行业首家将超快激光用于固态电池的是海目星。
【观点】
与液态电池产业链相比，固态电池的价值重心从「电芯制造规模」转向「材料与工艺能力」。传统液态电解液环节在全固态路线下需求下降，但半固态阶段仍保留一定用量——这是我判断电解质材料企业短期承压、设备企业短期受益的原因。
来源：各公司公告、互动平台与业绩说明会（经东方财富、证券日报、新华网等转引），逐条链接见配套数据文件
来源：先导智能 https://finance.eastmoney.com/a/202603183676081067.html ｜ 天赐材料 https://finance.eastmoney.com/a/202608233850319148.html
说明：进展状态按「已量产 / 中试 / 规划」三档划分，均以公司公开表述为准。
10

## Slide 11
08 · VALUATION · 覆盖：模块8
固态电池业务尚未在任一上市公司财报中形成可识别收入，估值锚定研发进度而非当期盈利
01
业务尚未贡献收入：截至 2026 年中报，固态电池尚未在任一相关上市公司的财报中形成可识别的收入科目，全行业处于研发与中试投入期——因此 PE 等基于盈利的估值指标对本主题暂不适用。
02
估值锚定研发与产业化进度：市场定价依据主要是技术路线卡位、中试线进度、装车定点与整车厂绑定，而非当期利润。
03
产业链财务显著分化：2025 年宁德时代归母净利 722.01 亿元、比亚迪 326.19 亿元；而孚能科技 −7.46 亿元、海目星 −8.80 亿元、容百科技 −1.87 亿元为负。
04
设备与材料环节先受益：设备单 GWh 价值量为液态电池的 3 倍，且国产整线已量产级交付，是产业链中确定性最高的兑现环节。
公司 | 环节 | 2025营收(亿) | 2025归母(亿) | 2026H1营收(亿) | 2026H1归母(亿)
宁德时代 | 电池 | 4237.02 | 722.01 | 2769.17 | 432.84
比亚迪 | 电池+整车 | 8039.65 | 326.19 | 3448.15 | 123.25
亿纬锂能 | 电池 | 614.70 | 41.34 | 456.91 | 33.01
国轩高科 | 电池 | 450.70 | 23.83 | 277.76 | 13.86
天赐材料 | 电解质/电解液 | 166.50 | 13.62 | 147.10 | 28.61
先导智能 | 设备 | 144.43 | 15.64 | 81.89 | 9.56
容百科技 | 正极材料 | 122.67 | −1.87 | 87.21 | 1.09
天齐锂业 | 锂源 | 103.46 | 4.63 | 122.42 | 42.42
当升科技 | 正极/电解质 | 103.74 | 6.32 | 104.75 | 5.20
新宙邦 | 电解质/电解液 | 96.39 | 10.97 | 74.63 | 9.84
赢合科技 | 设备 | 94.45 | 5.38 | 60.90 | 3.51
孚能科技 | 半固态电池 | 91.17 | −7.46 | 36.16 | −3.97
海目星 | 设备 | 42.17 | −8.80 | 30.73 | 0.52
利元亨 | 设备 | 30.77 | 0.52 | 19.60 | 0.39
盟固利 | 正极材料 | 23.21 | 0.27 | 15.71 | 0.30
瑞泰新材 | 锂盐 | 20.51 | 2.22 | 14.60 | 1.81
三祥新材 | 氧化物原料 | 11.66 | 1.18 | 5.63 | 0.77
来源：东方财富 F10 财务接口（RPT_F10_FINANCE_GINCOME），各公司 2025 年年度报告与 2026 年半年度报告，采集日 2026-09-10
示例接口页 https://emweb.securities.eastmoney.com/pc_hsf10/pages/index.html?type=web&code=SZ300750
说明：财务数据为合并报表口径，未区分固态电池业务与公司其他业务；中创新航为港股，未纳入本表。
11

## Slide 12
09 · RISKS & TRACKING · 覆盖：模块9
核心风险是量产时点后移与初创企业退场，建议跟踪标准落地、中试投产与月度产销差
风险类型 | 概率 | 核心影响与触发条件
量产时点后移 | 高 | 头部企业普遍下调预期；丰田已将全固态量产从 2026 推迟至 2028。触发：更多企业跟进延期 → 估值逻辑后移
技术路线切换 | 中高 | 硫化物 / 氧化物 / 聚合物 / 卤化物未收敛，押错路线导致前期投入沉没。触发：标准或头部企业明确排除某路线
初创企业退场 | 中高 | 高能时代因控股股东股份被冻结，2025年7月安孚科技、蠡湖股份先后终止合作。触发：更多初创出现股权或履约问题
良率与成本 | 中 | 界面阻抗、工艺良率不足，成本高于液态电池。触发：中试良率长期无改善 → 商业化经济性不成立
供需节奏错配 | 中 | 2026年7月产量同比 +62.9% 而装车量 +33.5%，装车量环比转负。触发：产能利用率持续下降
地缘与专利 | 中高 | 硫化物核心专利被日企掌握（丰田 1300+ 件）。触发：专利诉讼或海外授权收紧
概念混淆风险 | 高 | 媒体普遍将半固态宣传为「全固态」，预期与真实进展脱节。触发：产品宣传口径被监管或国标纠偏
2028-01-01
GB/T 48093.1-2026 正式实施
2027
全固态千辆级示范装车主流预期
2027Q3
蜂巢能源固液电芯量产预期
2030
全固态规模化量产目标 / 丰田时点
来源：综合国标委平台、工信部/产业创新联盟统计、券商研报与各公司公告归纳
来源：中国经营报《头部企业后移全固态商业化预期》https://finance.eastmoney.com/a/202609043865510633.html
来源：高能时代退场 https://www.36kr.com/p/3403929240260232
说明：概率评级为本报告基于公开事实的主观判断，非量化风险模型输出。
12

## Slide 13
10 · CHINA LANDSCAPE · 覆盖：模块3
中国固态电池形成「电池龙头＋初创专营＋材料设备」三层结构，且已出现初创退场的分化信号
宁德时代（300750.SZ）· 全固态硫化物路线龙头
技术路线
全固态：硫化物电解质，负极锂金属 / 硅碳；另有凝聚态半固态产品
能量密度
全固态目标 400 Wh/kg；凝聚态半固态媒体称 >500 Wh/kg
状态 / 产能
全固态中试攻坚；福鼎固态电池中试线已投产（媒体口径）
装车时间表
2027 年小批量生产，2030 年前后规模化（公司口径，经上海证券报转述）
2025 年财报
营收 4237.02 亿元 / 归母净利 722.01 亿元 / 研发 221.47 亿元
2026H1 财报
营收 2769.17 亿元 / 归母净利 432.84 亿元 / 研发 113.77 亿元
高能时代（未上市）· 硫化物路线 · 已实质性退场
技术路线
硫化物固态电池
曾披露产能
中试产线 300MWh
曾获投资
欣旺达、中金等
退场时间
2025 年 7 月 22 日、24 日
触发原因
控股股东股份已被冻结、履约能力存重大不确定性
后续
安孚科技、蠡湖股份先后公告终止与其的固态电池合作项目
【推断】
初创阵营已出现「交付兑现」与「退出」两个方向的分化：卫蓝（蔚来 150kWh 半固态 2026 年 2 月起交付）、清陶（上汽，累计交付超 16,800 套）、恩力动力（滁州凤阳 2GWh 基地 2026年4月投产）在交付端推进；而高能时代已因控股股东股份冻结实质退场。技术路线押注与资金实力的重要性正在上升。
来源：宁德时代财报（东方财富 F10）与上海证券报转述 https://finance.eastmoney.com/a/202609023863093036.html
来源：高能时代退场 https://www.36kr.com/p/3403929240260232 ｜ 恩力动力投产（新华网）https://www.news.cn/digital/20260421/72d97fdfbd274e2fa7baf75219ee67a1/c.html
说明：档案卡字段均来自公开披露；标注「媒体口径」的未经公司公告证实。
13

## Slide 14
11 · SUMMARY & OUTLOOK · 覆盖：总结
标准已落地、产业化仍在路上：2026 是分水岭，但真正的规模化要等到 2030 年前后
01
标准体系成型是 2026 年最实质的进展：GB/T 48093.1-2026 于 2026-08-28 发布、2028-01-01 实施，配套 5 项标准在研，我国牵头的国际标准已在 IEC 立项。规则先行于产业化。
02
「固态」名不副实是当前最大的认知风险：2026 年市场上绝大部分宣称固态电池的产品实为混合固液（含 5%–20% 电解液），蔚来 150kWh（卫蓝）、上汽/智己（清陶）、蜂巢混合固液、孚能 SPS 均属此类。
03
产业化节奏存在明确分歧：行业共识是 2027 千辆级示范、2030 规模化，但头部企业近期普遍下调或后移预期，丰田已从 2026 推迟至 2028。
04
设备端是当前确定性最高的环节：单 GWh 价值量为液态电池 3 倍，国产整线已实现量产级交付并获重复订单，先于电芯端兑现。
05
初创阵营已开始分化：交付端（卫蓝/清陶/恩力）与退出端（高能时代）同时出现，资金实力与技术路线押注的重要性上升。
2026 标准发布 · 半固态装车元年
2027 全固态千辆级示范
2028 国标实施 · 丰田量产目标
2030 规模化量产 · 渗透率约10%
数据声明：本报告全部数据来自可核验的一手来源：国家标准委平台（7 项标准逐条核验）、工业和信息化部、国务院政策文件库、券商研报 PDF 原文、上市公司 2025 年报与 2026 中报。未覆盖项已在第 12 页显式列出，未使用无来源的估算值填充。【事实】栏均可点击来源核对；【推断】【预测】【观点】为本报告判断。
来源：见各章节来源行；本页结论为全报告归纳
数据截止：2026年6月30日（部分引用 2026Q2 财报） | 采集时间：2026-09-10
本报告不构成任何投资建议。
14

## Slide 15
免责声明
数据来源
本报告数据来源于国家标准委平台、工业和信息化部、国务院政策文件库、券商研究报告原文，以及相关上市公司财报与投资者交流材料。数据截止 2026年Q2，部分预测数据为行业机构估算，可能与实际情况存在差异。
风险提示
固态电池行业技术路线尚未收敛、产业化节奏存在不确定性，受技术迭代、政策变化、供需关系与地缘政治等多重因素影响。本报告中的推断、预测与观点基于当前可获得信息与合理假设，不构成对未来行业走势的保证。
免责声明
本报告中的信息和观点仅供参考，不构成对任何人的投资建议。报告作者不对因使用本报告内容而导致的任何损失承担责任。生成时间：2026年9月 | 产出：AI花哥 · aifupang.com